电伴热应用领域与选型

主要应用领域
陆上/海上油田：净水系统、海水处理系统、消防系统、仪表防冻、油气管线防冻、热水系统
石油化工：     丙烯酸和脂、聚氯乙烯、苯乙烯及聚苯乙烯、工业气体、聚烯烃、树脂
炼油工业：     苯、蒸馏、氨、烧碱、重油、蜡、硫磺、二甲苯、沥青、气体或流体、渣油
化学工业：     硫酸、异丙苯、笨酚、甲醛、溴酸、氯气、聚酰胺及其单体、碱性氰化物
电力工业：     高压给水、排污放空、仪表、蒸汽、高压冷凝、酸碱、重油、点火油路
建筑业：       热水系统、地板保温系统、屋顶化雪系统、溶雪系统、气体储罐防冻系统
食品及饮料业： 巧克力输送管线、食用油、啤酒及软饮料生产工艺、脂肪
制药业：       二元脂酸、含取代基芳香烃、长链脂酸、二醇 
公用事业设备： 冷凝系统、工艺气体管路、燃油
纸浆及制品：   工艺用水、饮用水、消防用水、仪表管线、胶水、粘合剂
环保工业：     冷却水系统、水溶性涂料、油水分离系统

三、电热带的选型

| 特 点 | 单相恒功 率电热带 | 三相恒功 率电热带 | 高温恒功 率电热带 | 自限温 电热带 | 硅橡胶 电热带 | 串联式 电热带 | MI电缆 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用管道尺寸（mm） | 13－300 | 13－400 | 13－400 | 13－100 | 20－300 | 20－150 | 20－200 |
| 适用管道长度（m） | 2－210 | 2－330 | 2－330 | 0.1–100 | 0.5–10 | 150－3600 | 1－100 |
| 最高伴热温度（℃） | 120℃ | 120℃ | 120℃ | 65℃ | 105℃ | 120℃ | 500℃ |
| 最高承受温度（℃） | 205℃ | 205℃ | 205℃ | 85℃ | 200℃ | 205℃ | 700℃ |
| 最低承受温度（℃） | –40℃ | –40℃ | –40℃ | –30℃ | –40℃ | –40℃ | –40℃ |
| 最大功率（W/m） | 40W | 60W | 60W | 35W | 75W | 60W | 100W |
| 最大使用长度（m） | 220m | 315m | 315m | 100m | 10m | 3600m | 100m |
| 工作电压（V） | 36、220 | 380、660 | 220、380 | 36、220 | 36、220 | 380、660 | 36–380 |
| 用于防爆区 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 |
| 用于塑料管 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 现场剪切 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 现场连接 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 重叠安装 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 系统设计 | 简单 | 简单 | 简单 | 简单 | 简单 | 复杂 | 复杂 |
| 系统安装 | 简单 | 简单 | 简单 | 容易 | 简单 | 简单 | 复杂 |
| 防损伤 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 极好 |